#undef min
#undef max
#include <algorithm>

const int trigPin = 32; //This is Port Pin 3.5 on the MSP432 Launchpad
const int echoPin = 33; //This is Port Pin 5.1 on the MSP432 Launchpad

constexpr size_t SAMPLE_IDX = 5;

void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);

  Serial.begin(9600);
  Serial.println("HC-SR04 Testing...");
}

long get_sonar_val() {
  long samples[SAMPLE_IDX];
  long centimeters;

  for (int i = 0; i < SAMPLE_IDX; ++i) {
    digitalWrite(trigPin, LOW); // send low to get a clean pulse
    delayMicroseconds(5); // let it settle
    digitalWrite(trigPin, HIGH); // send high to trigger device
    delayMicroseconds(10); // let it settle

    samples[i] = pulseIn(echoPin, HIGH);

    centimeters = samples[i] / 58;

    Serial.print("Distance = ");
    Serial.print(" ");
    Serial.print(centimeters);
    Serial.println(" centimeters");

    delay(1000);
  }

  std::sort(samples, samples + SAMPLE_IDX);

  if (SAMPLE_IDX % 2 == 1) {
    return samples[(SAMPLE_IDX / 2) + 1];
  } else {
    return ( samples[(SAMPLE_IDX / 2) + 1] + samples[(SAMPLE_IDX / 2) + 1] ) / 2;
  }
}

void loop() {
  long pulseLength;
  long inches;
  long centimeters;

  pulseLength = get_sonar_val();
  inches = pulseLength / 148;
  centimeters = pulseLength / 58;

  Serial.print("Median distance = ");
  Serial.print(" ");
  Serial.print(centimeters);
  Serial.println(" centimeters");
  delay(5000);
}